ПРОЕКТ

Изменения в Нормативы градостроительного проектирования

муниципального образования «Вельское»

Архангельской области

Фрагмент № 1

Часть III. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования «Вельское» (основная часть)

4. В области автомобильных дорог местного значения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения населения муниципального образования «Вельское»

| В области автомобильных дорог местного значения |
| --- |
| Улицы и дороги местного значения | Уровень автомобилизации населения по этапам | I этап | 300 |
|  |  | II этап | 350 |
|  | Параметры автомобильных дорог в зависимости от категории и основного назначения дорог и улиц |
|  | Расчетная скорость движения, км/ч | улицы в жилой застройке | 40 |
|  |  | улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 50 |
|  |  | парковые дороги | 40 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные | 40 30 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные | - - |
|  | Ширина полосы движения, м | улицы в жилой застройке | 3,00 |
|  |  | улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 3,50 |
|  |  | парковые дороги | 3,00 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные | 2,75 3,50 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные | 1,00 0,75 |
|  | Число полос движения | улицы в жилой застройке | 2 – 3 (с учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей) |
|  |  | улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 2 - 4 |
|  |  | парковые дороги | 2 |
|  |  | Проезды: основные второстепенные | 2 1 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные | по расчету по расчету |
|  | Ширина пешеходной части тротуара, м | улицы в жилой застройке | 1,5 |
|  |  | улицы и дороги научно-производственных, промышленных и коммунально-складских районов | 1,5 |
|  |  | парковые дороги | - |
|  |  | Проезды: основные второстепенные | 1,0 0,75 |
|  |  | Пешеходные улицы: основные второстепенные | по проекту по проекту |
|  | Радиус закругления проезжей части улиц и дорог, м | Категория улиц | Радиус закругления проезжей части, м |
|  |  |  | при новом строительстве | в условиях реконструкции |
|  |  | Улицы местного значения | 12,0 | 6,0 |
|  |  | Проезды | 8,0 | 5,0 |
|  | Ширина боковых проездов, м | при одностороннем движении транспорта и без устройства специальных полос для стоянки автомобилей | не менее 7 |
|  |  | при одностороннем движении и организации по местному проезду движения массового пассажирского транспорта | 10,5 |
|  |  | при двустороннем движении и организации движения массового пассажирского транспорта | 11,25 |
|  | Плотность велосипедных дорожек, обособленных и совмещенных с тротуаром, км/кв.км | 0,1 |
| Стоянки для временного хранения легковых автомобилей | Число машино/мест на расчетную единицу | Объект | Расчетная единица | Число мест |
|  |  | Здания и сооружения |
|  |  | Административно-общественные учреждения, кредитно-финансовые и юридические | 100 работающих | 20 |
|  |  | Научные и проектные организации, высшие | то же | 15 |
|  |  | Промышленные предприятия | 100 работающих в двух смежных сменах | 10 |
|  |  | Больницы | 100 коек | 5 |
|  |  | Поликлиники | 100 посещений | 3 |
|  |  | Спортивные объекты | 100 мест | 5 |
|  |  | Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | 100 мест или единовременных посетителей | 10 |
|  |  | Парки культуры и отдыха | 100 единовременных посетителей | 7 |
|  |  | Торговые центры, универмаги, магазины с | 100 кв.м торговой площади | 7 |
|  |  | Рынки | 50 торговых мест | 25 |
|  |  | Рестораны и кафе, клубы | 100 мест | 15 |
|  |  | Гостиницы | то же | 20 |
|  |  | Вокзалы всех видов транспорта | 100 пассажиров дальнего и местного сообщений, прибывающих в час "пик" | 10 |
| Автозаправочные станции | Уровень обеспеченности, колонка, автомобилей | 1 на 1200 автомобилей |
|  | Размер земельного участка, га | На 2 колонки | 0,1 |
|  |  | На 5 колонок | 0,2 |
|  |  | На 7 колонок | 0,3 |
|  |  | На 9 колонок | 0,35 |
|  |  | На 11 колонок | 0,4 |

Фрагмент №2

Часть IV. Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования «Вельское»
 Архангельской области

##### 4.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области автомобильных дорог местного значения

11. Обеспеченность велосипедными дорожками устанавливается на основании решений по развитию велосипедного транспорта, в рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды на 2017-2024 годы» на территории муниципального образования. Достижение расчетного показателя плотности велосипедных дорожек – 0,1 км/кв.км – позволит повысит привлекательность данного вида транспорта и снизить количество индивидуальных легковых автомобилей на улично-дорожной сети муниципального образования.